## Slide 1
Client (待測)
Server (Control Panel)
設定ip_list.txt
(兩張虛擬網卡的namespace
name/vid/base/ipv4/mask4/gw4/ipv6/mask6/gw6/gw mac/mode)
mode 1: through packet
mode 2: through ping message
mode 3: through tcp
Mode 4: exit
設定control.py (目標ip addr/port/user/passwd)
執行control.py
control.py
遠端執行main.sh
透過SSH連線至client
回傳control panel
main.sh依照ip_list.txt內的參數
重新設定b_set_netns.sh
並根據mode分別執行不同測試
Mode為1
執行pkt_test.sh
Mode為2
執行ping_test.sh
Mode為3
執行tcp_test.sh
輸出error.txt
程式繼續下一組case
輸出結果至final_result.txt
pkt_test.sh執行icmp_analyze.sh
tcp_test.sh執行tcp_analyze.sh
control.py 透過 SSH 抓回final_result
是否正確執行?
no
yes
輸出 detail report
到 Result Folder
輸出 detail report
到 Result Folder
輸出detail report
到Result Folder

## Slide 2
Client (待測)
Server (Control Panel)
設定ip_list.txt
(兩張虛擬網卡的namespace
name/vid/base/ipv4/mask4/gw4/ipv6/mask6/gw6/gw mac/mode)
mode 1: through packet
mode 2: through ping message
mode 3: through tcp
Mode 4: exit
設定control.py (目標ip addr/port/user/passwd)
執行control.py
control.py遠端執行main.sh
透過SSH連線至client
回傳control panel
main.sh依照ip_list.txt內的參數
重新設定b_set_netns.sh
並根據mode分別執行不同測試
Mode為1:執行pkt_test.sh
首先在背景ping net0 to net1
透過 tshark 截獲icmp類型封包並呼叫 icmp_analyze.sh 分析
Mode為2 執行ping_test.sh
首先ping net0 to net1
將輸出在螢幕的結果紀錄
並分析 ping success or not
Mode為3 執行tcp_test.sh
直接透過tshark截獲tcp封包
並呼叫 tcp_analyze.sh分析
輸出error.txt
程式繼續下一組case
輸出結果至final_result.txt
icmp_analyze.sh 可以判斷
封包來源 ip/目標 ip/
Protocol type/ seq number等
並判斷兩封包是否互為 request / reply pair
tcp_analyze.sh可以判斷封包來源 ip/目標 ip/Protocol type等資料，並可以透過port是否連續來判斷中間是否有loss
control.py 透過 SSH 抓回final_result
是否正確執行?
no
yes
輸出 detail report
到 Result Folder
輸出ping success ratio
並判斷 ping success or not
輸出 detail report
到 Result Folder
輸出detail report
到Result Folder
輸出 port list
並判斷 link success or not

## Slide 3
Client (tsetcase: Mode 1: 在背景ping並擷取封包進行比對)
Server (Control Panel)
設定ip_list.txt
(兩張虛擬網卡的namespace
name/vid/base/ipv4/mask4/gw4/ipv6/mask6/gw6/gw mac/mode)
mode 1: 在背景ping並擷取封包進行比對
mode 2: 直接ping並判斷螢幕輸出結果
mode 3: 在背景架設tcp並互ping
Mode 4: exit
透過SSH連線至client
回傳control panel
任何步驟出現系統錯誤後馬上輸出error.txt
並繼續執行下一組測試
通過結果會顯示在final_result.txt中，包含第幾次、mode如何、以及通過的%數。測試完也會回傳到control panel的terminal上
control.py 透過 SSH 抓回final_result.txt
內容僅會有第N比測資是成功or失敗
設定control.py
包含目標ip addr/port/user/passwd
設定switch，並將燒好的 fw_config.bin
放到cle_va_usb_210107資料夾下方
執行control.py
control.py 遠端呼叫main.sh
所有ping結果會輸入ping_record.txt
按照main.sh重新設定後的資訊呼叫pkt_test.sh，並在背景執行ping
執行icmp_analyze.sh
將icmp_first_4_row.txt中按照不同封包分裝到icmpX.txt(X是計數)
將需要的部分抓出，存入icmp_first_4_row.txt後，呼叫icmp_analyze.sh
所有擷取結果會輸入icmp.txt
利用tshark擷取封包
判斷各封包Protocol、Source IP、Distance IP、Reply/Request、Sequence Number
將Reply/Request 封包的 Sequence Number 分別輸出到result_request.txt result_reply.txt
將icmp_analyze.sh的分析結果以方便閱讀的形式輸出到icmp_analyze_result.txt
pkt_test.sh開始，透過觀察比對result_request.txt及result_reply.txt的結果
將配對成功的數量*2後除上總封包數，得到的便是ping success的比率
依照ping是否通過80%決定該次是否測試通過

## Slide 4
Client (tsetcase: Mode 2:直接ping並判斷螢幕輸出結果)
Server (Control Panel)
設定ip_list.txt
(兩張虛擬網卡的namespace
name/vid/base/ipv4/mask4/gw4/ipv6/mask6/gw6/gw mac/mode)
mode 1: 在背景ping並擷取封包進行比對
mode 2: 直接ping並判斷螢幕輸出結果
mode 3: 在背景架設tcp並互ping
Mode 4: exit
透過SSH連線至client
回傳control panel
任何步驟出現系統錯誤後馬上輸出error.txt
並繼續執行下一組測試
通過結果會顯示在final_result.txt中，包含第幾次、mode如何、以及是否通過。測試完也會回傳到control panel的terminal上
control.py 透過 SSH 抓回final_result.txt
內容僅會有第N比測資是成功or失敗
設定control.py
包含目標ip addr/port/user/passwd
設定switch，並將燒好的 fw_config.bin
放到cle_va_usb_210107資料夾下方
執行control.py
control.py 遠端呼叫main.sh
按照main.sh重新設定後的資訊呼叫ping_test.sh
直接執行IPv4 address的互ping
直接執行IPv4 address的互ping
net0 -> net1
net1 -> net0
net0 -> net1
net1 -> net0
結果輸出到Ping1.txt
透過抓取各txt中的字串判斷Ping的結果
結果輸出到Ping2.txt
結果輸出到Ping3.txt
結果輸出到Ping4.txt
若ipv4組輸出結果
符合ping成功的形式
則輸出到ipv4_ping_success.txt
若ipv6組輸出結果
符合ping成功的形式
則輸出到ipv6_ping_success.txt
若出現
Destination Host Unreachable
則將該行輸出到
Destination_Host_Unreachable.txt
透過ipv4_ping_success.txt、ipv6_ping_success.txt、Destination_Host_Unreachable.txt
是否為空，來修改flag值，最終依照flag的值判斷是否ping成功。

## Slide 5
Client (tsetcase: Mode 3:在背景架設tcp並互ping)
Server (Control Panel)
設定ip_list.txt
(兩張虛擬網卡的namespace
name/vid/base/ipv4/mask4/gw4/ipv6/mask6/gw6/gw mac/mode)
mode 1: 在背景ping並擷取封包進行比對
mode 2: 直接ping並判斷螢幕輸出結果
mode 3: 在背景架設tcp並互ping
Mode 4: exit
透過SSH連線至client
回傳control panel
任何步驟出現系統錯誤後馬上輸出error.txt
並繼續執行下一組測試
通過結果會顯示在final_result.txt中，包含第幾次、mode如何、以及通過的%數。測試完也會回傳到control panel的terminal上
control.py 透過 SSH 抓回final_result.txt
內容僅會有第N比測資是成功or失敗
設定control.py
包含目標ip addr/port/user/passwd
設定switch，並將燒好的 fw_config.bin
放到cle_va_usb_210107資料夾下方
執行control.py
control.py 遠端呼叫main.sh
按照main.sh重新設定後的資訊執行tcp_test.txt
呼叫tcp_analyze.sh
將tcp_first_4_row.txt中按照不同封包分裝到tcpX.txt(X是計數)
將需要的部分抓出，存入tcp_first_4_row.txt
利用tshark執行截取雙方傳送的TCP種類封包
tcp_test.txt首先在背景開兩個terminal，分別執行tcp_listener.py與tcp_sender.py
判斷各封包Protocol、Source IP、Distance IP、Port
將Port值輸出到tmp1.txt
將icmp_analyze.sh的分析結果以方便閱讀的形式輸出到tcp_analyze_result.txt
由於tcp_listener.py每次傳送封包都會將目標port+1，因此透過觀察並排序後的port序列，可以判斷所有封包是連續獲得的還是中間有loss
依照port是否連續決定該次是否測試通過，若非連續則輸出loss port

## Slide 6
自訂義CP (Control Penal)
基本ip設定
Mode
封包傳輸方式
探測封包的類型
要打的數量
要抓取的offset 欄位
main.sh修改set_netns.sh的所有ip data
main.sh根據mode改變打封包模式
在背景執行封包傳送
截獲封包後開始解析類型及各欄位，並依照使用者自訂義的需求將數據集中到同一個檔案裡
與此同時，透過上方的轉譯結果分析封包結果來確認傳輸是否成功，並將pass/fail結果傳送回主機
封包類型、src、dst、seq num、length、protocol…
按照輸出螢幕上的字串比對的功能
單獨出來，但如果除了ping以外的打封包方式也有螢幕顯示一樣可以使用
全紀錄結果整理後放到同一個文件
各欄位的意義分裝到不同文件中保存
依照使用者需求
將數據重組合後
整理成一個精簡文件回傳
設定
轉譯
分析